服务器、交换机、防火墙等采购项目报价表

| 项目名称 | 四川省农业科学院遥感与数字农业研究所服务器、交换机、防火墙等设备采购项目（项目编号：YGSCG2023-3） |
| --- | --- |
| 序号 | 产品 名称 | 参数要求 | 拟提供产品参数 | 数量 （台） | 总价 （元） | 备注 |
| 1 | 塔式服务器 | 金牌 5218（2.3G，16C)*2，256GB RDIMM, 3200MT/s内存，480G SSD*2，4T SATA*4， RAID卡，Broadcom 5719 四端口1GbE BASE-T 适配器*1，NVIDIA RTX A4500 20GB显卡，2000W冗余 (1+1)电源； |  | 2 |  |  |
| 2 | 千兆交换机 | 1. ★性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥96Mpps（以官网最小值为准）； 2. ▲端口：千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 3. 支持GE端口聚合、静态/动态聚合、跨设备聚合； 4. 支持32k MAC 地址、支持黑洞MAC地址； 5. 支持协议VLAN、MAC VLAN、基于端口的VLAN； 6. 支持DHCP Client、DHCP Snooping、 DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Option82； 7. 支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3； 8. 支持STP/RSTP/MSTP协议、支持RRPP； 9. ▲防雷能力：支持10KV业务端口防雷能力； 10. 绿色节能 ：支持EEE节能功能，端口自动节能； |  | 1 |  |  |
| 3 | 防火墙 | 硬件：采用非X86多核架构，1U机架式设备，8个千兆电口+2对Combo口（含1个管理电口）+2个Bypass口，1个Console口，2个USB口； 性能：七层吞吐量1.2Gbps，三层吞吐量3Gbps；并发连接数80万，每秒新建连接数（HTTP）1.5万；WAN口带宽支持：流控400M，IPS+流控350M，流控+IPS+AV防病毒200M； 功能：支持路由、透明、混合模式部署，支持U盘零配置上线，支持基于AI的策略冗余分析、策略命中分析以及应用风险调优等能力，支持资产扫描、加密流量检测、应用审计、数据安全、网页过滤、带宽管理、IPS、AV等应用层安全功能，支持链路负载，支持SSL VPN \IPSEC VPN等多种VPN功能，支持国密算法，支持IPV6协议，支持网页诊断功能等； 配套授权：15个SSL VPN用户授权，链路负载不限制链路数量； 硬件质保服务：三年原厂硬件质保及5*10*NBD备件服务。 |  | 1 |  |  |
| 投标总价 （合 计） | 人民币大写： （人民币小写： 元） |

注：1、拟提供产品参数仅填写优于参数要求的内容；如不填写，视为满足全部参数要求；如拟提供产品有不满足参数要求的，报价无效。

2、总报价包括但不限于材料、制作、人工、运输、搬运、安装、维护、税费等。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

报价日期：

报价单承诺函

四川省农业科学院遥感与数字农业研究所：

我公司                            （公司名称）全面研究了四川省农业科学院遥感与数字农业研究所服务器、交换机、防火墙等采购项目（项目编号：YGSCG2023-3），决定参加贵单位组织的本项目询价，现郑重承诺如下：

- 我公司提供的报价是响应询价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括我公司完成本项目所需的一切费用；

- 我公司理解贵单位不一定按最低报价作为选择中标供应商的唯一要求。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

报价日期：